Sieciechów: Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą w celu stworzenia systemu zbiórki oraz wywozu segregowanych odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 209523 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186889 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sieciechów, Rynek 16, 26-922 Sieciechów, woj. mazowieckie, tel. 048 6216008, faks 048 6216008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą w celu stworzenia systemu zbiórki oraz wywozu segregowanych odpadów komunalnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. dostawa ciągnika rolniczego do siedziby Urzędu Gminy w Sieciechowie - szt.1 o następujących wymaganiach technicznych: - rok produkcji 2009 - przebieg nie większy niż 50 motogodzin, Silnik: - moc silnika nie mniejszy jak 60/82 kW/KM, - obroty nominalne 2200, - ilość cylindrów 4, - rodzaj silnika - turbodoładowany, - pojemność silnika 4156, -moment obrotowy: 351 Nm, - napęd na cztery koła(4x4), - norma emisji spalin: EURO III, Sprzęgło - dwustopniowe tarczowe, suche, - okładzina metalowo - ceramiczna, Skrzynia przekładniowa - typ: zsynchronizowana, - ilość przełożeń: 10/2, Wałek odbioru mocy - typ: zależny/niezależny, - obroty tylnego WOM: 540, Hydraulika i podnośnik - typ: regulowany manualnie, - tylny trójpunktowy układ zawieszenia: dźwignie hakowe CMB kategorii II, - udźwig podnośnika: 41,5 kN, - ciśnienie robocze: 19 MPa, - wydajność pompy: 50 l/min - szybkozłączki hydrauliki: 2+1 Kabina: - ilość miejsc: 2 z możliwością zarejestrowania ciągnika jako dwuosobowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. - ogrzewana z wentylacją, - poziom hałasu: 79 dB Dodatkowe parametry - układ kierowniczy: hydrostatyczny - hamulce ciągnika: tarczowe mokre sterowane hydrauliczne, - hamulec postojowy: mechaniczny - hamulec przyczep: jednoobwodowy i dwuobwodowy hamulec pneumatyczny, - przednia oś napędowa: regulowany rozstaw: 1500 - 1800mm - tylna oś napędowa: rozstaw: 1500 - 1800mm; blokada mechanizmu różnicowego. - pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych. 2. dostawa przyczepy ciągnikowej do siedziby Urzędu Gminy Sieciechów - 1 szt. o następujących wymaganiach technicznych: - ładowność 6 ton - ilość osi 2 - system wywrotu trójstronny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zakup finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Usługowo - Handlowy Krzysztof Królik,, ul. Mazowiecka 47, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 113300,00

- Oferta z najniższą ceną: 113300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113300,00

- Waluta: PLN.