Sieciechów: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WYSTĘP I WÓLKA WOJCIESZKOWSKA, GM.SIECIECHÓW
Numer ogłoszenia: 185859 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109787 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sieciechów, Rynek 16, 26-922 Sieciechów, woj. mazowieckie, tel. 048 6216008, faks 048 6216008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WYSTĘP I WÓLKA WOJCIESZKOWSKA, GM.SIECIECHÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE-HD łączonych na zgrzew doczołowy w m. Występ i Wólka Wojcieszkowska gm. Sieciechów. WYSTĘP -kolektory podciśnieniowe z rur: PE160mm L=1043,0m PE110mm L= 25,0m PE90mm L= 183,0m ŁĄCZNIE : L= 1 251,0 m -kolektor tłoczny PE 250 mm L= 212,0 m -rurociągi grawitacyjne-sieci i przykanaliki (koszty kwalifikowane) 160 PVC N: łączna długość L= 196,0 m -rurociągi grawitacyjne-przyłącza domowe (koszty niekwalifikowane) 160 PVC N: łączna długość L= 199,0 m -studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0m i głębokości: h= 2,05m -3 szt. h= 2,55m -14 szt. -zawory podciśnieniowe dz 90m -17 szt. -studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego PP typu WAVIN dz 425mm: -na sieci i przykanalikach grawitacyjnych - 10 kpl. -na przyłączach domowych - 7 kpl. -podłączone budynki : -25 szt. WÓLKA WOJCIESZKOWSKA -kolektory podciśnieniowe z rur: PE160mm L=1979,0m PE 125 mm L= 194,0 m PE90mm L= 194,0m ŁĄCZNIE : L= 2 367,0 m -rurociągi grawitacyjne-sieci i przykanaliki (koszty kwalifikowane) 160 PVC N: łączna długość: L= 77,0 m -rurociągi grawitacyjne-przyłącza domowe (koszty niekwalifikowane) 160 PVC N: łączna długośćL= 275,0 m -studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0m i głębokości: h= 2,05m -15 szt. h= 2,55m -2 szt. -zawory podciśnieniowe dz 90m -17 szt. -Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego PP typu WAVIN dz 425mm: -na sieci i przykanalikach grawitacyjnych - 7 kpl. -na przyłączach domowych - 13 kpl. -podłączone budynki : -22 szt. Sieć kanalizacyjna wyposażona będzie w system monitorujący prace każdego zaworu zamontowanego w studni zbiorczej. Sieć kanalizacyjna na długości ok 132m układana będzie w drodze o nawierzchni asfaltowej. Pozostałe odcinki prowadzone będą w drogach ziemnych i po terenach nieutwardzonych (grunty orne, łąki, ogródki przydomowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), które stanowią załączniki do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane będzie w ramach umowy finansowej Nr PL0313/E2/2.1.5/063/09 o dofinansowanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów - etap II i III ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo -Kanalizacyjnych Sp. z o. o., miętne, ul. Głowna 45, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1099992,38

- Oferta z najniższą ceną: 1099992,38 / Oferta z najwyższą ceną: 1291517,67

- Waluta: PLN.