PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn – Głusiec, etap IV

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn – Głusiec, etap IV |
| 1 | CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.390 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 390.00x4.00x0.10 | m3 | 156.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – pasy szerokości 0,5m na krawędziach jezdni 390x0,5x2 | m2 | 390.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 390.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu kat. KR 1 -warstwa ścieralna – grubość po zagęszczeniu 3 cm. | m2 | 1560.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1560.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu kat. KR 1 – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcz. Krotność=2 | m2 | 1560.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1560.00 |
| 6 d.1 | Wycena własna | Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z plantowaniem i zagęszczeniem. Pobocza 75 cm śr. Grubość 10 cm 2x390.00x0.75x0,1 | m3 | 58,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58,50 |